| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный комитет БОЛЬШЕНЫРТИНСКОГО сельского поселения Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района |  | Саба МУНИЦИПАЛЬ районы ОЛЫ НЫРТЫ авыл җирлеге башкарма комитеты |
| 422063, Республика Татарстан, Сабинский район, с.Большие Нырты, ул. М.Джалиля, 13а тел. (84362) 45-2-32 |  | 422063, Татарстан Республикасы, Саба районы, Олы Нырты авылы, М.Җәлил урамы, 13а йорт тел. (84362) 45-2-32 |
| e-mail: Bnir.Sab@tatar.ru |

04.02.2015 года								            № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2020 года

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, увеличения объемов жилищного строительства и обсудив проект программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2020 года, исполнительный комитет   Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2020 года.

2. Контроль за выполнением вышеуказанной Программы оставляю за собой.

Глава  поселения:                                              Р.З.Сафаргалиев

Программа комплексного развития

коммунальной  инфраструктуры

Большеныртинского сельского поселения

Сабинского  муниципального района РТ

до 2020 года

с. Большие Нырты

Утверждена постановлением исполнительного комитета Большеныртинского сельского поселения от 04.02.2015 г. № 6

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Главы Большеныртинского сельского поселения о решении задач обеспечения населения Большеныртинского сельского поселения качественными услугами инженерных сетей и питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экономической ситуации. |
| Основные разработ-чики программы | Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий программы | Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения, организации коммунального комплекса района, иные организации |
| Цели программы | Обеспечение населения сельского поселения качественными услугами инженерных сетей и питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки на территории Большеныртинского сельского поселения. |
| Задачи программы | - объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного потенциала для достижения целей настоящей программы; - проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм; - проведение общестроительных работ на объектах водоотведения; - проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды; - продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водоснабжения в населенных пунктах - разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах - реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2020 г.г. |
| Объемы потребности в финансировании программы | Согласно разработанной программе |
| Организация контроля за исполнением программы | Согласно разработанной программе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: увеличение объемов жилищного строительства до 0,5 тыс. кв.м. жилья ежегодно; доведение объема водопотребления населением с 105 до 140 литров/чел. в сутки |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию инженерной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) инженерная инфраструктура - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией инженерной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития инженерной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития инженерной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию инженерной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к инженерной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к инженерной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию инженерной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к инженерной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию инженерной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования

Большеныртинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Большеныртинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Большие Нырты (административный центр), село Завод Нырты, деревня Средние Нырты, деревня Чабья Чурчи.

Поселение расположено на северо–западе Республики Татарстан, в юго-восточной  части Сабинского муниципального района. Большеныртинское сельское поселение граничит с Арташским, Мешинским, Староикшурминским сельскими поселениями Сабинского муниципального района, Тюлячинским муниципальным районом и Кукморским муниципалным районом.

Общая площадь Большеныртинского сельского поселения составляет 3558,0 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 256,86 га, из них с.Большие Нырты 92,9 га, с.Завод Нырты 52,71 га, д.Средние Нырты 55,22 га, д.Чабья Чурчи 56,03 га.

Земли Большеныртинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. По поселению  протекает р.Меша, которая используется местным населением в рекреационных целях. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется два детских сада, одна общеобразовательная школа, один сельский дом культуры, два сельских клуба, 1 фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи и предприятия торговли.

Транспортная связь Большеныртинского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Большеныртинского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт Богатые Сабы.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2012г. средняя плотность Большеныртинского сельского поселения составила  14,1 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района Большеныртинское сельское поселение входит в группу районов с низким показателем  плотности населения.

На территории Большеныртинского сельского поселения население, с общей численностью 569 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: с. Большие Нырты – центр поселения,  с.Завод Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи -  рядовые населенные пункты.

Система расселения Большеныртинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Большие Нырты с общей численностью населения 227 человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, учреждения  культуры,  здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает с.Завод Нырты с общей численностью населения 114 человек, где размещены учреждения образования и спорта, д.Средние Нырты с общей численностью населения 147 человек и д.Чабья Чурчи с общей численностью населения 81 человек. В этих населенных пунктах так же присутствуют объекты социального обслуживания.

Центр поселения – село Большие Нырты, расположен в 25 километрах от районного центра – пгт Богатые Сабы, в 35-х километрах от железнодорожной станции Шемордан, в 83-ти километрах от пристани Вятские Поляны.

На территории Большеныртинского сельского поселения находится 11 родников.

Численность населения: 569 человек,  более 99 % татары, есть русские и представители других национальностей.

1.Состояние инженерной инфраструктуры

1.1 Водоснабжение

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Республики Татарстан, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Программа основывается на анализе состояния и тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем по обеспечению населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В программе исходили из того, что в расчетный период численность населения останется практически стабильной, а внедрение индивидуальных систем учета водопотребления, современной запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, а также реализация энерго- и ресурсосберегающих мероприятий приведет к снижению потерь воды.

В настоящее время всё население четырех населенных пунктов Большеныртинского сельского поселения обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 5 % от общего объема подачи в сеть. В целом доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 15% от общего объема забора. Основными причинами высоких потерь воды является отсутствие систем противоаварийной защиты. В населенном пункте Чабья Чурчи  водопроводная сеть построена в 2012 году. В 2009-2010 годах заменены водопроводные сети в селе Большие Нырты.

В особенности, обеспечение качественных услуг водоснабжения и водоотведения важно для социально значимых объектов, включая школы, детские сады и больницы. В этих учреждениях для достижения необходимого качества водоснабжения часто требуется установка дополнительных противоаварийных систем и систем водоочистки, в том числе системы фильтрации воды.

При осуществлении инвестиций в сектор водоснабжения необходимо отказаться от воспроизведения устаревшей системы и осуществить переход к качественно новым технологиям.

Стимулирование внутреннего спроса на инновационную отечественную продукцию особенно важно в условиях экономического спада. При этом поддержка отечественных производителей позволит не только сохранить производство и рабочие места, но и будет способствовать долгосрочному экономическому росту.

Таким образом, к основным проблемам в секторе бесперебойного снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод (далее – водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, высоком уровне потерь, низком качество очистки отводящих вод и др. Нерациональное водопользование;

- низкая инвестиционная привлекательность водоснабжающих организаций, связанная с непрозрачностью тарифной политики и неопределенностью государственной политики в отношении собственности объектов сектора водоснабжения, участия частных операторов в строительстве, управлении объектами сектора водоснабжения и развития государственно-частных партнерства;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения, и требования к очистке сточных вод) как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, в особенности  по снабжению сельского населения чистой водой, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения и водоотведения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнешитцинского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Большеныртинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеныртинское | 7 | 3 | 360,0 | 3 | 2 | 10,201 |
| с. Большие Нырты | 3 | 1 | 120,0 | 1 | ВБ-25м³х1 | 4,101 |
| с. Завод-Нырты | 1 | 1 | 120,0 | 1 | - | 3,2 |
| д. Средние Нырты | 1 | 1 | 120,0 | 1 | ВБ-25м³х1 | 2,9 |
| д. Чабья Чурчи | 2 | Колодец |

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.2 Водоотведение

В Большеныртинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Население Большеныртинского сельского поселения проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в выгребные и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами. Неочищенные сточные воды оказывают вредное действие на почву, на водные ресурсы, ухудшая их природные свойства.

### 1.3.   Санитарная очистка территории

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО у пгт.Богатые Сабы.

Сабинский полигон твердых бытовых отходов расположен в 500-600 м западнее п.г.т. Богатые Сабы. Площадь полигона составляет 3,6 га, в т.ч. площадь тела – 2,4 га, вместимость – 146 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 28 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2001 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 20 лет.

Сортировка принимаемых отходов на полигоне ТБО не производится.

В настоящее время в поселении мусорных контейнеров не имеется,  кроме нескольких, расположенных у кладбищ, применяется мешочный сбор. Вывоз ТБО организован 1-2 раза в месяц. Договор на вывоз заключен с ОАО «Сабинское МПП ЖКХ».

В Большеныртинском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Как следствие этого, необеззараженный навоз, являющийся вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и загрязнения почвы и водных объектов, вывозится на сельскохозяйственные угодья.

В границах поселения свалки ТБО отсутствуют.

### 1.4. Теплоснабжение

На территории Большеныртинского сельского поселения имеются населенные пункты – Большие Нырты, Завод Нырты, Средние Нырты, Чабья Чурчи. Большеныртинское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

### 1.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Большеныртинского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС -10 Сабинского ЛПХ.

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на входе, МПа | Р на выходе, МПа | Загрузка, тыс.нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| ГП н.п. Сабабаш | АГРС-10 Сабинского ЛПХ | 5,5 | 3,2 | 0,6 | 0,5 | 10 | 1,58 |

Примечание: Данные представлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Природный газ в сельские населенные пункты Большеныртинского сельского поселения  подается от АГРС «Ташкент – 2» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

### 1.6. Электроснабжение

Электроснабжение Большеныртинского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций,

Данные по подстанциям Большеныртинского сельского поселения

| Место расположение ПС | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций |
| --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Б. Сабы | ПС "Сабы" | 2x10 МВА | 110/10 |

На территории Большеныртинского сельского поселения расположено 9 трансформаторных подстанций.

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большие Нырты |
| 1 | № 099 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| 2 | №100 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 3 | №101 | 10/0,4 кВ | 1х400 | 0,0 |
| 4 | № 102 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| 5 | № 103 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| с. Завод Нырты |
| 1 | № 098 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| д. Средние Нырты |
| 3 | № 327 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 4 | № 327 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |
| д. Чабья Чурчи |
| 1 | № 69 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.  Загрузка питающих линий по току составляет 72%

Существующий тип схемного решения электросетей Нижнешитцинского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### 7. Слаботочные сети

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Большеныртинского сельского поселения осуществляется от телефонной станции, расположенной в с.Большие Нырты, емкостью 160 номеров.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, КСПЗП.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Данные по всем АТС Большеныртинского сельского поселения

| № п/ п | Населенные пункты | Существующее. кол-во (номеров) | Используемое кол-во (номеров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП Большеныртинское (АТС-320) с. Большие Нырты | 160 | 136 |

Радиофикация

В настоящее время для радиофикации Большеныртинского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощностью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

Телевидение

Телевизионная станция расположена в с Шемордан. Емкость телевизионной станции–10000 точек. Используемая емкость–3730 точек. Потребляемая мощность–2 кВт.

Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

В сложившейся ситуации для решения проблемы обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой необходимо совместно с участием органов государственной власти, органов сельских и городского поселений муниципальных образований, заинтересованных организаций интенсифицировать освоение разведанных запасов подземных вод, расширить работы по выявлению новых месторождений. Кроме того, необходимо продолжать практику сооружения автономных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах, осуществлять строительство капитальных объектов водоснабжения и водоотведения, проводить реконструкцию существующих систем водоснабжения  и внедрять на существующих сооружениях водоподготовки эффективные технические решения.

Целями настоящей программы являются:

-обеспечение населения Большеныртинского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

-улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

-оздоровление социально-экологической обстановки на территории Нижнешитцинского сельского поселения.

Задачи программы:

-объединение финансовых, материально-технических ресурсов и производственного потенциала для достижения целей настоящей программы;

-проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

-проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

-продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в Нижнешитцинском сельском поселении;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах поселения;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

В рамках реализации программы развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с. Большие Нырты;

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с. Большие Нырты | - | - | 150 21,0 | 87 2,1 | 237 23,1 | 27,72 | 1,22 | 28,94 |
| 2 | с. Завод-Нырты | - | - | 100 14,0 | 20 0,5 | 120 14,5 | 17,4 | 0,74 | 18,14 |
| 3 | д. Средние Нырты | - | - | 120 16,8 | 150 3,75 | 170 20,55 | 24,66 | 1,14 | 25,8 |
| 4 | д. Чабья Чурчи | - | - | - | 79 2,0 | 79 2,0 | 2,4 | 0,8 | 3,2 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с. Большие Нырты | - | - | 244 34,16 | - | 244 34,16 | 40,99 | 1,71 | 42,7 |
| 2 | с. Завод-Нырты | - | - | 123 17,22 | - | 123 17,22 | 20,66 | 0,86 | 21,52 |
| 3 | д. Средние Нырты | - | - | 179 25,06 | - | 179 25,06 | 30,07 | 1,25 | 31,32 |
| 4 | д. Чабья Чурчи | - | - | 82 11,48 | - | 82 11,48 | 13,77 | 0,57 | 14,34 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с. Большие Нырты | - | - | 244 34,16 | - | 244 34,16 | 40,99 | 1,71 | 42,7 |
| 2 | с. Завод-Нырты | - | - | 123 17,22 | - | 123 17,22 | 20,66 | 0,86 | 21,52 |
| 3 | д. Средние Нырты | - | - | 179 25,06 | - | 179 25,06 | 30,07 | 1,25 | 31,32 |
| 4 | д. Чабья Чурчи | - | - | 82 11,48 | - | 82 11,48 | 13,77 | 0,57 | 14,34 |

### 2. Водоотведение

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации программы:

Удельные нормы водоотведения

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Большие Нырты  производительностью 60м3/сут;

2.	организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

4.	строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

Размещение очистных сооружений и точка сброса, необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, месторасположение сливной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### 3. Санитарная очистка территории

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимаются по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*»:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие отходы из выгребов – 2000 л.

Объемы твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2012 г. | Первая очередь с 2013 по 2020 гг. | Расчетный срок с 2021 по 2035 гг. |
| Большеныртинское СП | 680 | 7001 | 16144 |
| с.Большие Нырты | 264 | 2720 | 6272 |
| с.Завод Нырты | 125 | 1371 | 3162 |
| д.Средние Нырты | 199 | 1995 | 4601 |
| д.Чабья Чурчи | 91 | 914 | 2108 |

Для складирования предполагаемых объемов ТБО потребуются контейнеры и контейнерные площадки, необходимое количество которых рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров, шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Большеныртинское СП | 6 | 6 | 2 | 2 |
| с.Большие Нырты | 2 | 2 | 1 | 1 |
| с.Завод Нырты | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д.Средние Нырты | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д.Чабья Чурчи | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для вывоза мусора из поселения требуется уборочный транспорт, необходимые нормы которого для Большеныртинского сельского поселения принимались по ныне действующей «Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» (Москва, 1980 г.): 16 мусоровозов и 20 ассенизационных машин на 100 000 жителей.

Таким образом, и на 1 очередь и на расчетный срок в Большеныртинском сельском поселении для вывоза ТБО и жидких отходов потребуются 1 мусоровоз и 1 ассенизационная машина.

Мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на предлагаемый к строительству межпоселенческий полигон ТБО у с.Большой Арташ;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на проектируемый полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

  - вывоз навоза из поселения осуществлять на предлагаемое мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района навозохранилище закрытого типа вблизи с.Большой Арташ.

### 4. Теплоснабжение

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### 5. Газоснабжение

Расчетные расходы

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Нижнешитцинского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Большеныртинского сельского поселения

| № пп | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Большеныртинское | 696,82 | 696,82 |
|  | Итого: | 696,82 | 696,82 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Большеныртинское СП |
| S= 48,6 тыс. м2 Расход газа составляет: q=48,6 х 8,5 м3/мес х 12=4957,2 тыс. м3/год | S=65,3тыс. м2 Расход газа составляет: q=65,3 х 8,5 м3/мес х 12=6354,6 тыс. м3/год |

Предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### 6. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Нижнешитцинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,51 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

| Наименование | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 328,76 | 340,7 | 340,7 | 11,94 |

Годовое электропотребление

коммунально–бытового сектора, тыс кВт.ч/год

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большеныртинское СП | 1315,03 | 1362,7 | 1362,7 |
| с. Большие Нырты | 514,3 | 529,5 | 529,5 |
| с. Завод-Нырты | 260,4 | 266,9 | 266,9 |
| д. Средние Нырты | 368,9 | 388,4 | 388,4 |
| д. Чабья Чурчи | 171,43 | 177,9 | 177,9 |

Расчетная мощность

коммунально – бытового сектора, кВт

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большеныртинское СП | 309,07 | 320,26 | 320,36 |
| с. Большие Нырты | 120,87 | 124,44 | 124,44 |
| с. Завод-Нырты | 61,2 | 62,7 | 62,7 |
| д. Средние Нырты | 86,7 | 91,3 | 91,3 |
| д. Чабья Чурчи | 40,3 | 41,82 | 41,82 |

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большеныртинское СП | 328,76 | 340,7 | 340,7 |
| с. Большие Нырты | 128,6 | 132,4 | 132,4 |
| с. Завод-Нырты | 65,1 | 66,7 | 66,7 |
| д. Средние Нырты | 92,2 | 97,1 | 97,1 |
| д. Чабья Чурчи | 42,86 | 44,5 | 44,5 |

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется незначительный прирост электропотребления. В основном это связано с естественным приростом населения.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района и строительства новых ТП для сектора КБС не планировать, а только поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Перечень населенных пунктов Большеныртинского сельского поселения,

подлежащих развитию систем электроснабжения до 2020 года.

| Наименование | Протяженность (км) | Стоимость СМР в тек Ценах (млн. руб.) | Начало Строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Большие Нырты | 4,80 | 5,28 | 2014 |
| Средние Нырты | 2,40 | 2,64 | 2014 |
| Чабья-Чурчи | 1,20 | 1,32 | 2014 |

*Утвержденная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры Сабинского муниципального района РТ 19.02.2010 года № 294

### 7. Слаботочные сети

Проектные решения

Телефонизация

Потребное количество телефонов, теле-и радиоточек на все сроки развития Нижнешитцинского сельского поселения предусматривается 100% для всего населения поселения с учетом коэффициента семейности 3,2 чел.

Радиофикация

Радиофикацию Большеныртинского сельского поселения обеспечить от существующего радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполняются стальным проводом по стойкам и на крышах жилых домов и общественных зданий.

Телевидение

Телевещание Большеныртинского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Базовый пакет кабельного аналогового телевидения включает в себя 30 тематических каналов с возможностью расширения до 90 каналов.

Аналоговый сигнал поступает со спутника, приемные антенны расположены на здании телерадиокомпании «ТРК «ТВТ».

Цифровой сигнал поступает по оптоволоконному кабелю с центрального офиса телерадиокомпании «ТРК «ТВТ» г. Казани.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе сравнения с данными за 2014 год с учетом необходимости достижения следующих показателей:

-обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой;

-снижение удельного веса исследованных проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, к 2016 году до 0,5 %;

-снижение уровня износа коммунальных систем водоснабжения и водоотведения на 5 % в год.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, повышения продолжительности жизни населения, улучшения социально-экологической обстановки на территории Большеныртинского сельского поселения.

Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем выполнения комплекса программных мероприятий, направленных на обеспечение населения Нижнешитцинского сельского поселения качественными услугами инженерной инфрастуктуры

1.  Большеныртинский сельский исполнительный комитет:

- разрабатывает программу комплексного развития инженерной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития инженерной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в законодательный орган муниципального образования  для утверждения;

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития инженерной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2. Совет депутатов:

- рассматривает и утверждает разработанную исполнительным органом муниципального образования программу комплексного развития инженерной инфраструктуры.

3. Организация коммунального комплекса Сабинского муниципального района на основании условий технического задания, утвержденного главой поселения и разработанного в соответствии с программой комплексного развития инженерной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляет в Исполнительный орган муниципального образования для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- в случае необходимости устраняет, выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

- заключает с Исполнительным органом  муниципального образования договор в целях развития инженерной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и запрашиваемой нагрузки;

- инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.).

Основные технико-экономические показатели Большеныртинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 618 | 628 | 628 |
|  | с.Большие Нырты | чел. | 240 | 244 | 244 |
|  | с.Завод Нырты | чел. | 114 | 123 | 123 |
|  | д.Средние Нырты | чел. | 181 | 179 | 179 |
|  | д.Чабья Чурчи | чел. | 83 | 82 | 82 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 15,60 | 16,7 | 18,1 |
|  | с.Большие Нырты | тыс.кв.м | 6,68 | 7,28 | 8,08 |
|  | с.Завод Нырты | тыс.кв.м | 2,94 | 3,04 | 3,14 |
|  | д.Средние Нырты | тыс.кв.м | 3,94 | 4,24 | 4,64 |
|  | д.Чабья Чурчи | тыс.кв.м | 2,04 | 2,14 | 2,24 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1,1 | 1,4 |
|  | с.Большие Нырты | тыс.кв.м | - | 0,6 | 0,8 |
|  | с.Завод Нырты | тыс.кв.м | - | 0,1 | 0,1 |
|  | д.Средние Нырты | тыс.кв.м | - | 0,3 | 0,4 |
|  | д.Чабья Чурчи | тыс.кв.м | - | 0,1 | 0,1 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 25,2 | 26,6 | 28,8 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 30 | 30 | 45 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 15 |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 151 | 151 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 151 |
|  | - новое строительство |  | - | 136 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 192 | 192 | 192 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 192 | 192 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 17 | 17 | 17 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 17 | 17 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 380 | 280 | 280 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 180 | 280 |
|  | - новое строительство |  | - | 100 | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 324 | 324 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 324 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 2460 | 3445 | 3445 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2460 | 3445 |
|  | - новое строительство |  | - | 985 | - |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 94,6 | 188,6 | 188,6 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 94,6 | 188,6 |
|  | - новое строительство |  | - | 94 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 3,83 | 612 | 6,12 |
|  | - существующие сохраняемые | га | 3,83 | 3,83 | 6,12 |
|  | - новое строительство | га | - | 2,29 | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 11,7 | 12,3 | 12,3 |
| 5.1.1 | Регионального значения | км | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 5.1.2 | Местного значения | км | 0,8 | 1,4 | 1,4 |

Затраты на модернизацию инженерной инфраструктуры.

| Развитие систем водоснабжения Большеныртинского сельского поселения с 2015 года по 2020 год |
| --- |
| № п/п | Наименование | Площадь участка (га) | Протяжен-ность (км) | Водона-порные башни (шт) | Стоимость СМР в тек ценах (млн.руб.) | Начало стр-ва (год) |
| 1 | Большие Нырты | 20,0 | 5,04 |  | 6,05 | 2016 |
| 2 | Средние Нырты | 10,0 | 2,52 |  | 3,02 | 2016 |
| 3 | Чабья-Чурчи | 5,0 | 1,26 |  | 1,51 | 2016 |

| Развитие систем газоснабжения Большеныртинского сельского поселения с 2015 года по 2020 год |
| --- |
| № п/п | Наименование | Площадь участка (га) | Протяжен-ность (км) | Стоимость СМР в тек ценах (млн.руб.) | Начало стр-ва (год) |
| 1 | Большие Нырты | 20,0 | 2,40 | 3,12 | 2014 |
| 2 | Средние Нырты | 10,0 | 1,20 | 1,56 | 2014 |
| 3 | Чабья-Чурчи | 5,0 | 0,60 | 0,78 | 2014 |
| Развитие систем электроснабжения Большеныртинского сельского поселения с 2015 года по 2020 год |
| № п/п | Наименование | Площадь участка (га) | Протяжен-ность (км) | Стоимость СМР в тек ценах (млн.руб.) | Начало стр-ва (год) |
| 1 | Большие Нырты | 20,0 | 4,80 | 5,28 | 2014 |
| 2 | Средние Нырты | 10,0 | 2,40 | 2,64 | 2014 |
| 3 | Чабья-Чурчи | 5,0 | 1,20 | 1,32 | 2014 |